Załącznik Nr 5 do SIWZ

(pieczęć  Wykonawcy)

PARAMETRY  TECHNICZNE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia: ....................................................................................................

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Chromatograf gazowy z detektorem FID i TCD oraz autosamplerem i zestawem akcesoriów. |
| --- |
| Lp. | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. |  | 3. |

| 1. Piec | Piec posiada: 20 ramp temperaturowych podczas analizy Zakres temperatur : od 8oC powyżej temp. otoczenia do 420°C Dokładność ustawienia temp. 0,1 oC Odczyt aktualnej temp. na panelu sterującym piec wyposażony wyświetlacz TFT o wymiarach 4-5 cali i rozdzielczości nie mniejszej niż 480x272. Ekran dotykowy zapewniający dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o statusie urządzenia, konfiguracji i ścieżce przepływu.. Dodatkowe zakładki zapewniając szybki dostęp do kluczowych funkcji, takich jak edycja parametrów metody, diagnostyka, konserwacji, dzienniki i ekrany pomocy. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Elektroniczna Kontrola Pneumatyki | Dokładność ustawień ciśnienia – 0,01 psi dla wszystkich elementów układu (dozowników, detektorów itp.) Możliwość programowania parametrów przepływu i ciśnienia Odczyt aktualnego ciśnienia na panelu sterującym GC Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym umożliwiająca korygowanie zmieniających się warunków otoczenia możliwość blokowania czasów retencji po przez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny |  |
| 3. Dozowniki Split/Splitles – 2zt | Dozownik typu split/splitless (zakres do 100 psi) z elektroniczną kontrolą pneumatyki możliwość pracy w trybie: split mode, splitless mode, pulsed split mode, pulsed splitless mode Dokładność ustawień ciśnienia – 0,01psi Maksymalna temperatura pracy – 400 0C Moduł do szybkiej wymiany linerów, uszczelek; Współpracujący z kolumnami kapilarnymi o średnicy 0,25µm-530µm |  |
| 4. Autosampler | Karuzela 16 pozycyjny możliwość rozbudowy o tacę na 150 fiolek Programowalna szybkości nastrzyku Programowania głębokość próbkowania Kompatybilny ze strzykawkami 5 µl, 10 µl, 50 µl i 100, Zakres nastrzyku od 0,01 do 50 µl Rozróżnianie próbek ≤ 10% Powtarzalność powierzchni lepsza niż 0,3% RSD Współczynnik przeniesienia mniejszy niż 1 na 100 000 Szybkie dozowanie, w czasie krótszym niż 100 ms Czujniki w mechanizmie chwytania ampułek wykrywają czy ampułka została uchwycona Czujniki w wieżyczce dozowania wykrywają czy ampułka została przeniesiona do dozownika Dostępny tryb oszczędzania rozpuszczalnika zwiększający pojemność rozpuszczalnika Wstępne przemycie próbki 0-15 wstępnych przemyć Opóźnienie lepkościowe 0-7 sekund Minimalne dozowanie próbki 10nL |  |
| 5. Detektor płomieniowo- jonizacyjny | Czułość: wyższa niż 3 pg C/s Zakres liniowy: powyżej 107 Częstotliwość zbierania danych przynajmniej 500 Hz Maksymalna temperatura pracy: 400°C możliwość rozbudowy o detektor chemilumiscencyjny siarki tego samego producenta co chromatograf możliwość rozbudowy o detektor masowy z funkcją grzania kwadrupoli do 200C i pompa dyfuzyjną |  |
| 6. Detektor konduktometryczny | Maksymalna temp. działania: 400oC MDL < 800 pg tridekanu/ml Liniowy zakres dynamiczny 105 ((10%) TCD z pojedynczym filamentem dla zepwnienia szybkiej stabilizacji linii tła oraz niskiego dryfu. Detektor nie wymaga osobnego gazu referencyjnego ani manualnej regulacji potencjometrem |  |
| 7. Oprogramowanie | Oprogramowanie umożliwiające sterowanie pracą aparatu, zbieranie i obróbkę danych, tworzenie raportów |  |
| 8. Parametry dodatkowe | Komunikacja PC – Chromatograf w oparciu o interface Ethernet (LAN) 2 Kolumny chromatograficzne: HP-1 i HP-5 Zestaw startowy akcesoriów (końcówki kolumn, wymienne wkładki do dozowników, uszczelki, zamienne strzykawki do autosampleta itp.) |  |

Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry.  Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

........................................... dnia..........................                                                                     ...............................................................................

/miejscowość/			                                                                                                            Podpis(y) osoby/osób upoważnionych do

reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców/