I0CZZ000.272.3.2024	                    	                          Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

PARAMETRY  TECHNICZNE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wnioskodawca ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, tj.:

w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Jeżeli opisując przedmiot zamówienia konieczne jest wskazanie znaków towarowych, patentów lub szczególnego procesu charakteryzującego dany produkt, który mógłby  wskazywać konkretnego wykonawcę należy wtedy wpisać wyrazy „lub równoważny” oraz określić KRYTERIA RÓWNOWAŻNOŚCI jakie będą stosowane w celu oceny równoważności.

Kryteriami równoważności będą wybrane cechy określające przedmiot zamówienia a ich opis powinien pozwolić rozpoznać potencjalnym wykonawcom produkt inny niż referencyjny, 
a w wystarczającym stopniu spełniający oczekiwania zamawiającego.

Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia: .....................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Nazwa przedmiotu zamówienia (tytuł postępowania o udzielenie zamówienia publicznego): System dokumentacji i analizy żeli oraz membran umożliwiający detekcję chemiluminescencyjną, fluorescencyjną oraz w świetle widzialnym. |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru / nazwa urządzenia, sprzętu, aparatury | Ilość / j. m. | Parametry wymagane przez Zamawiającego (parametry muszą być określone w taki sposób aby nie wskazywać na konkretne urządzenie konkretnego producenta tj. określić wartości graniczne lub wskazać wartości min/max) | Parametry oferowane przez Wykonawcę* (Wykonawca wypełnia wpisując konkretne parametry oferowanego urządzenia zgodne z wymaganiami zamawiającego) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Zakres działania urządzenia | - | dokumentacja i analiza żeli oraz membran z zastosowaniem chemiluminescencji, fluorescencji oraz w światła widzialnego. |  |
| 2 | Funkcje urządzenia działające automatycznie | - | • automatyczny zoom • automatyczna ostrość • automatyczna zmiana pozycji próbki wewnątrz urządzenia w sposób niecyfrowy • automatyczny dobór parametrów naświetlania • automatyczna analiza obrazu • automatyczna funkcja high dynamic range (HDR) dla chemiluminescencji • automatycznie wysuwana szuflada urządzenia |  |
| 3 | Wyposażenie w filtry | - | min. 6 filtrów wzbudzających oraz 6 filtrów emisyjnych |  |
| 4 | Liczba czynników obrazowanych jednocześnie z zastosowaniem detekcji fluorescencyjnej | - | min. 4 różne czynniki (np. białka) jednocześnie |  |
| 5 | Źródło światła | - | - światło w zakresie 490-520nm LED, - światło białe LED, - światło bliska podczerwień - IR LED |  |
| 6 | Parametry kamery | - | kamera z przetwornikiem CCD o rozdzielczości min. 9,1 rzeczywistych pikseli (3380 × 2704) z automatyczną funkcją korekcji eliminującą niedoskonałości obrazu |  |
| 7 | Parametry obiektywu | - | zoom co najmniej 1–8 krotny (1–2 krotny mechaniczny, 1–4 krotny cyfrowy) |  |
| 8 | Rozmiar piksela | - | nie większy niż 3,69 µm × 3,69 µm |  |
| 9 | Zakres dynamiczny sygnału kamery | - | min. 4,8 (65 535 odcieni szarości) |  |
| 10 | Pole obrazowania | - | min. 22,5 × 18,0 cm |  |
| 11 | Interfejs | - | monitor dotykowy LCD o przekątnej min. 12,1” |  |
| 12 | Zdjęcia seryjne | - | w zadanym przedziale czasu |  |
| 13 | Porty | - | minimum 2 porty USB oraz 1 port Wi-Fi, port Ethernet umożliwiający transmisję danych poprzez sieć LAN |  |
| 14 | Aplikacje | - | - obrazowanie jakościowe obiektów przezroczystych, - obrazowanie jakościowe obiektów nieprzenikliwych, - obrazowanie jakościowe komórek z ekspresją GFP |  |
| 15 | Rodzaje analizowanych matryc | - | - żele białkowe barwione kolorymetrycznie, - żele białkowe barwione fluorescencyjnie, - żele z kwasami nukleinowymi barwionymi fluorescencyjnie, - chemiluminescencyjne matryce western blot - kolorymetryczne matryce western blot - fluorescencyjne matryce western blot |  |
| 16 | Formaty zapisywania obrazów | - | JPG, TIF, PNG, PDF |  |
| 17 | Konfiguracja profili użytkowników | - | pozwalająca zachować wybrane ustawienia każdego z użytkowników |  |

*Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 5 wszystkie wymagane parametry. Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

........................................... dnia..........................    	.........................................................................

/miejscowość/	Podpis(y) osoby/osób opisujących przedmiot zamówienia

"WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYPEŁNIĆ KAŻDĄ POZYCJĘ NINIEJSZEGO ZAŁĄCZNIKA W KOLUMNIE OZNACZONEJ KOLOREM ZIELONYM "

Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Oświadczam że oferuję produkt o parametrach wymaganych i opisanych w kolumnie nr 4 (Parametry wymagane przez Zamawiającego)